Аннотация

Настоящий комплект учебно-программной документации предназначен для профессиональной подготовки и повышения квалификации рабочих по профессии «Сверловщик» 2 – 3-го разрядов, разработан на основе требований профессионального стандарта «Сверловщик», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «19» марта 2018 г. № 162н.

В программе теоретического обучения  рассматриваются вопросы конструкции, эксплуатации, технического обслуживания сверлильных станков и технологической оснастки которые используются на нефтегазоперерабатывающих заводах, при транспорте, добыче и хранении газа в системе ПАО «Газпром».  Изучаются назначение и основные типы оборудования и технологической оснастки.

В программе практики изучается технология выполнения работ по техническому обслуживанию сверлильных станков, ведение технологического процесса сверления, отрабатываются навыки на компьютерных АОС и тренажерах-имитаторах.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Профессия — Сверловщик

Квалификация — 2-й разряд

СВЕРЛОВЩИК 2-го разряда должен уметь:

- сверлить, рассверливать и зенковать сквозные и глухие отверстия, расположенные в одной плоскости, глубиной сверления до пяти диаметров сверла;

- сверлить отверстия в деталях различной конфигурации глубиной сверления свыше пяти диаметров сверла с выверкой в одной плоскости с применением специальных приспособлений и мерного режущего инструмента на вертикально и радиально-сверлильных станках, на многошпиндельных и специальных станках глубокого сверления по сложным кондукторам или разметке с соблюдением контрольных рисок;

- нарезать резьбу свыше 2 до 24 мм на проход и в упор;

- центровать сложные и ответственные детали;

- установить технологическую последовательность обработки и режимы резания по технологической карте.

СВЕРЛОВЩИК 2-го разряда должен знать:

- устройство и принцип работы обслуживаемых сверлильных станков;

- наименование и основные свойства обрабатываемых металлов и материалов;

- углы, правила заточки и установки сверл;

- устройство контрольно-измерительного инструмента, зажимных и установочных приспособлений;

- сведения о допусках и технических измерениях, квалитетах точностей и параметрах шероховатости;

- назначение и свойства смазывающе-охлаждающих жидкостей;

- правила чтения чертежей и эскизов;

- основные требования к организации рабочего места;

- правила обращения с пусковыми приборами электрической части станка.

Профессия — Сверловщик

Квалификация — 3-й разряд

СВЕРЛОВЩИК 3-го разряда должен уметь:

- сверление, рассверливание, зенкерование и развертывание отверстий по 8 - 11 квалитетам в различных деталях, а также сверление отверстий по 12 - 14 квалитетам в сложных, крупногабаритных деталях;

- сверление глубоких отверстий в деталях различной конфигурации на глубину сверления свыше 5 до 15 диаметров сверла на сверлильных станках, а также на глубину свыше 10 до 20 диаметров сверла с применением специальных направляющих приспособлений, а также на специальных налаженных станках на глубину свыше 10 диаметров сверла;

- установка и крепление сложных деталей на угольниках, призмах, домкратах и прокладках с выверкой в двух и более плоскостях;

- сверление отверстий под разными углами и в различных плоскостях;

- сверление отверстий в различных деталях под нарезание резьбы;

- нарезание резьбы диаметром до 2 мм и свыше 24 до 42 мм на проход и в упор;

- подналадка станка с применением универсальных и специальных приспособлений и самостоятельное определение технологической последовательности обработки деталей и режимов резания;

- управление подъемно-транспортным оборудованием с пола;

- строповка и увязка грузов для подъема, перемещения, установки и складирования.

СВЕРЛОВЩИК 3-го разряда должен знать:

- устройство, правила подналадки и проверки на точность сверлильных станков различных типов;

- устройство и правила применения контрольно-измерительных инструментов, зажимных и установочных приспособлений;

- геометрию, правила заточки и установки универсального и специального режущего инструмента;

- элементы и виды резьб;

- систему допусков и посадок;

- квалитеты и параметры шероховатости.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

обучения по профессии сверловщик 2-3 разряда.

| № п/п | Наименование темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| I | Теоретическое обучение | 96 |
| 1 | Охрана труда, производственная санитария и гигиена труда рабочих. | 12 |
| 2 | Сведения об обработке металлов на сверлильных станках. | 8 |
| 3 | Сверлильные станки | 12 |
| 4 | Виды работ, выполняемые на сверлильных станках. | 10 |
| 5 | Основы технологического процесса. | 10 |
| 6 | Чтение чертежей. | 8 |
| 7 | Допуски и технические измерения. | 10 |
| 8 | Материаловедение. | 10 |
| 9 | Сведения по теоретической механике, гидравлике и пневматике. | 8 |
| 10 | Сведения по электротехнике | 8 |
| II | Производственное обучение | 376 |
| 1 | Ознакомление с производством и рабочим местом | 8 |
| 2 | Инструктаж по охране труда | 2 |
| 3 | Освоение приемов управления станком, подготовка станка к работе и уход за ним. | 56 |
| 4 | Изучение операций и работ, выполняемых сверловщиком 2-3 разряда | 100 |
| 5 | Самостоятельное выполнение различных сверлильных работ сложностью 2-3 разряда | 210 |
| 3 | Квалификационная пробная работа | 8 |
|  | ИТОГО: | 480 |

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

теоретического обучения по профессии сверловщик 2-3 разряда.

| № п/п | Наименование темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Охрана труда, производственная санитария и гигиена труда рабочих. | 12 |
| 2 | Сведения об обработке металлов на сверлильных станках. | 8 |
| 3 | Сверлильные станки | 12 |
| 4 | Виды работ, выполняемые на сверлильных станках. | 10 |
| 5 | Основы технологического процесса. | 10 |
| 6 | Чтение чертежей. | 8 |
| 7 | Допуски и технические измерения. | 10 |
| 8 | Материаловедение. | 10 |
| 9 | Сведения по теоретической механике, гидравлике и пневматике. | 8 |
| 10 | Сведения по электротехнике | 8 |
|  | ИТОГО: | 96 |

ПРОГРАММА

теоретического обучения по профессии сверловщик 2-3 разряда.

Тема 1: Охрана труда. Производственная санитария и гигиена

труда рабочих.

Основные понятия о гигиене труда. Режим рабочего дня. Гигиеническое требования к рабочей одежде, уход за ней и правила её хранения. Влияние охлаждающей жидкости на кожу. Значение правильного освещения рабочих мест. Производственные процессы, связанные с выделением абразивной пыли. Оснащение оборудования, выделяющего пыль пылесосами. Меры предупреждения травм глаз. Первая помощь и самопомощь при несчастных случаях. Безопасность при работе на сверлильных станках. Причины и виды травматизма. Индивидуальные средства защиты сверловщика. Правила безопасности до начала работы, во время работы, после работы. Безопасность при заточке инструмента.

Тема 2: Сведения об обработке металлов на сверлильных станках.

Понятия о процессе резания металлов и образования стружки. Сверло, его форма и элементы. Глубина резания, подача и скорость резания. Смазочно-охлаждающие жидкости, применяемые при сверлении. Операционная карта, её назначение и применение. Сверление и рассверливание отверстий. Способы крепления деталей на сверлильном станке. Сверла, углы затачивания, режимы резания при сверлении. Охлаждение и смазка. Измерение просверливаемых отверстий; брак, виды его и меры предупреждения. Правила техники безопасности. Зенкерование и развертывание отверстий. Зенкеры и зенковки, подбор и установка, охлаждение при зенкеровании. Развертки, их назначение и разновидности, режимы резания, смазка и охлаждение. Нарезание резьбы, профили резьбы. Их назначение. Понятие о системе резьб. Система треугольных резьб, нарезание резьбы метчиками. Устройство метчиков. Режимы резания правила техники безопасности.

Тема 3: Сверлильные станки.

Основные типы сверлильных станков, их характеристика и применение. Механизмы включения и выключения станка. Устройство коробки скоростей и коробки подач. Ручная и автоматическая подача. Система смазки и охлаждение. Кинематическая схема станка. Инструменты и приборы, применяемые для проверки точности станков. Уход за станком. Ограждение станка для безопасности работ. Паспорт станка, его назначение и содержание. Сверлильные патроны, применяемые при сверлении.

Тема 4: Виды работ, выполняемых на сверлильных станках.

Сверление и развертывание отверстий по 2-му классу точности и 5-8 классу чистоты больших глубин и диаметров со строгим соблюдением параллельности осей отверстий, с точным выдерживанием заданного угла между ними, перпендикулярности и расстояний между центрами отверстий. Сверление, нарезание резьбы в труднодоступных местах. Наладка станка с применением приспособлений.

Тема 5: Основы технологического процесса.

Технологический процесс обработки деталей. Элементы технологического процесса: операции установки, переходы и проходы. Определение последовательности операций и переходов. Установочные и контрольные базы. Подбор инструментов и приспособлений для каждой операции и перехода.

Технологическая документация, ее формы, назначение и содержание. Соблюдение технологической дисциплины. Внедрение прогрессивных технологических методов в производство. Совершенствование режущих инструментов, максимальное использование оборудования и оснастки. Многостаночное обслуживание.

Тема 6: Чтение чертежей.

Значение чертежей в технике. Чертежи деталей, их значение и содержание. Расположение основных видов деталей на чертеже (главный вид, вид сверху, вид слева). Понятие о проекционном черчении: прямоугольные, аксонометрические и изометрические проекции. Правила нанесения размеров на чертежах. Обозначение на чертежах допусков и посадок. Качество обработки поверхностей в соответствии с ГОСТами. Обозначение на чертежах резьб, пружин, валов, зубчатых зацеплений, сварных швов, полных и частичных разрезов и линий. Способы расположений и обозначение сечений на чертежах. Понятие о кинематических, электрических и гидравлических схемах станочного оборудования. Рабочие чертежи. Спецификация. Эскизы, их назначение.

Тема 7: Допуски и технологические измерения.

Понятие о взаимозаменяемости деталей. Свободные и сопрягательные размеры. Точность обработки. Номинальный, действительный и предельные размеры. Определение предельных размеров и допусков. Зазоры и натяги. Посадки и их виды назначения. Классы точности и их применение. Система отверстий и система вала. Таблицы допусков. Обозначение допусков и посадок на, чертежах.

Шероховатость поверхностей. Классы чистоты поверхностей, их обозначение на чертежах.

Измерительные инструменты применяемые при работе на сверлильных станках.

Штангенциркуль и штангенглубиномер с точностью измерения 0,1 и-0,55 мм. Устройство нониуса, точность отчета по нему.

Микрометр, его устройство, точность измерения. Микрометрические нутромеры и глубиномеры, правила пользования ими.

Инструменты для проверки и измерения углов: шаблоны, угольники и универсальные угломеры с точностью отсчета 2 их назначение.

Предельные калибры (скобы и пробки) их применение. Радиусные шаблоны.

Инструменты для контроля резьбы (калибры-кольца и пробки, шаблоны, правила пользования ими).

Индуктор, его назначение и устройство. Ошибки при измерении, их причины и способы предупреждения.

Тема 8: Материаловедение.

Чугун - его производство, особенности, Технические и технологические свойства серого, белого и ровного чугуна. Маркировка и область применения.

Сталь - ее производство. Легированные стали, механические и технологические свойства. Углеродистые стали, их химический состав, маркировка и их применение. Стали с особыми свойствами: жаропрочные, нержавеющие, быстрорежущие. Термическая и химико-термическая обработка сталей. Сущность и виды термообработки.

Твердые сплавы - их роль в обработке металлов, свойства, маркировка и их назначение.

Цветные металлы: медь, олово, цинк, свинец, алюминий, свойства и применение. Сплавы (бронза, латунь); алюминий и его сплавы, химический состав. Механические и технологические свойства, маркировка. Коррозия металлов — химическая и электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от коррозии.

Тема 9: Сведения по теоретической механике, гидравлике и пневматике.

Сведения по механике. Движение и его виды: прямолинейное, криволинейное, равномерно-замедленное, разностороннее. Путь, скорость и время движения, их взаимная связь.

Вращательное движение, его скорость: угловая и окружная; число оборотов в минуту. Понятие о силе. Измерение величины силы. Сложение сил. Момент силы. Крутящий момент. Инерция. Закон инерции. Масса. Единица массы. Вес. Отличие массы от веса. Ускорение. Связь скорости с ускорением. Центробежная и центростремительная силы. Работа, единица ее измерения. Мощность, единица измерения. Связь мощности с крутящим моментом. Понятие о трении. Виды искрения. Коэффициент трения. Коэффициент полезного действия (К.П.Д.). Виды передач. Передаточное число. Параметры передач (модуль, шаг). Детали передач: оси, валы, опоры, подшипники, муфты, их назначение и разновидности. Механизмы преобразования движения (кривошипно-шатунный и кулачковый) их назначение. Понятие о деформации - растяжение, сжатие, кручение, изгиб.

Сведения по гидравлике. Применение гидравлики в металлорежущих станках и приспособления. Гидравлические приводы. Основные достоинства и недостатки. Жидкости, применяемые для гидравлических приводов. Единицы измерения давления жидкости. Устройство и действие шестеренчатого и лопастного гидронасосов. Аппаратура, применяемая для управления гидравлическим приводом. Устройство и назначение заложников, распределительных кранов. Правила эксплуатации гидравлических приводов.

Сведения о пневматике. Применение пневматики в металлорежущих станках и приспособлениях. Поршневой и диафрагменные пневматические приводы. Компрессоры, их назначение, устройство и принцип действия. Станочные зажимные приспособления с пневмоприводом. Пневмогидравлические зажимные устройства.

Тема. 10: Сведения по электротехнике.

Постоянный ток. Электрическая цепь. Величина и плотность тока. Основные законы постоянного тока. Последовательное, параллельное и смешанное соединение проводников и источников тока. Частота и период. Соединение звездой, треугольником. Линейные и фазные токи и напряжения. Мощность однофазного и трехфазного переменного тока. Косинус "фи" и меры его улучшения.

Трансформаторы: принцип действия, устройство и применение. Электродвигатели, устанавливаемые на металлорежущих станках и их заземление. Электрическая защита.

Пускорегулирующая аппаратура: рубильники, переключатели, выключатели, реостаты, контролеры, магнитные пускатели.

Защитная аппаратура: предохранители, реле и пр. Арматура местного освещения.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

производственного обучения по профессии сверловщик 2-3 разряда

| № п/п | Наименование тем | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомление с производством и рабочим местом | 8 |
| 2 | Инструктаж по охране труда | 2 |
| 3 | Освоение приемов управления станком, подготовка станка к работе и уход за ним. | 56 |
| 4 | Изучение операций и работ, выполняемых сверловщиком 2-3 разряда | 100 |
| 5 | Самостоятельное выполнение различных сверлильных работ сложностью 2-3 разряда | 210 |
| 6 | Квалификационная пробная работа | 8 |
|  | ИТОГО: | 384 |

Примеры работ

- Бабки задние токарных станков - сверление отверстий под болты.

- Валы, оси - сверление косых смазочных отверстий.

- Детали из титановых сплавов - нарезание резьбы метчиками на проход и в упор.

- Детали металлообрабатывающих станков - гитары токарных станков, шпиндели различных станков - сверление отверстий по разметке.

- Детали, узлы и сварные конструкции разные - сверление отверстий, зенкерование пневмоинструментом.

- Стулья, стаканы, фланцы и другие детали - нарезание резьбы диаметром до 2 мм и свыше 24 мм до 42 мм на проход и в упор.

- Тройники, патрубки, колена с фланцами - сверление отверстий во фланцах.

- Фланцы, кольца диаметром свыше 500 мм - сверление отверстий по разметке или кондуктору, зенкование,  цекование,  зенкерование.

- Шестерни зубчатой передачи совместно с зубчатым венцом - сверление и развертывание отверстий.

- Шестерни и шкивы разъемные - сверление отверстий в местах соединений и под смазку.

- Штампы - сверление отверстий под направляющие колонки.

БИЛЕТЫ

для подготовки рабочих по профессии

18355 «Сверловщик»

Экзаменационные билеты являются примерными, их содержание при необходимости может корректироваться преподавателем Центра обучения кадров.

Билет № 1

- Классификация сверл по конструкции и назначению. Спиральные сверла его элементы.

- Вспомогательные инструменты, их назначение и применение.

- Гигиенические требования к рабочей одежде, уход за ней и правила ее хранения.

- Назовите основные виды химико-термической обработки сталей.

- Назначение и порядок оформления спецификации на чертеже.

Билет № 2

- Последовательность обработки отверстий для получения требуемой точности.

- Основные операции, выполняемые на сверлильных станках.

- Производственные источники воспламенения, их характеристика и причины образования.

- В чем сущность термической обработки сталей?

- Как обозначаются типовые детали и узлы на кинематических схемах?

Билет № 3

- Назначение, классификация, конструкция метчиков, назначение, конструкция плашек.

- Назначение основных механизмов сверлильного станка и ведение процесса сверления.

- Глазной травматизм и заболевание глаз, меры предупреждения травм глаз.

- Какие бывают масштабы чертежа?

- Назовите основные марки серого чугуна и перечислите области их применения.

Билет № 4

- Особенности установки сверл с цилиндрическим и коническим хвостовиком, применение специального держателя.

- Основные сборочные единицы вертикально-сверлильных станков.

- Поражение электрическим током и меры защиты от него.

- Порядок нанесения размеров на сборочном чертеже.

- Назовите химические свойства углеродистых сталей. Область их применения.

Билет № 5

- Виды и назначение приспособлений для установки и закрепления заготовок на столе сверлильного станка.

- Процесс сверления сквозных отверстий.

- Приемы искусственного дыхания.

- Какие чертежи называются кинематическими схемами?

- Как влияют на качество стали легирующие элементы?

Билет № 6

- Порядок осуществления ручной подачи шпинделя, крепления режущего инструмента на вертикально - сверлильных станках.

- Классификация и назначение кондукторных плит.

- Основные причины возникновения пожаров на производстве.

- Основные марки быстрорежущих сталей.

- Растяжение и сжатие материалов.

Билет № 7

- Основные измерительные инструменты, используемые при сверлении. Устройство штангенциркуля и приемы измерения.

- Процесс сверления глухих отверстий.

- Производственные источники воспламенения, их характеристика и причины образования

- Дайте характеристику металлам, применяемым для изготовления металлических модельных комплектов.

- Каково назначение эскиза детали?

Билет № 8

- Механическая и ручная подача шпинделя при сверлении сквозного отверстия.

- Устройство и конструктивные особенности машинных тисков.

- Способы предупреждения и ликвидации пожаров. Средства пожаротушения и их применение.

- Различие между рабочим и сборочным чертежом.

- В чем сущность термической обработки стали.

Билет № 9

- Устройство штангенглубиномера и приемы измерения.

- Нарезание резьбы. Порядок подбора сверл при подготовке сверления отверстий под нарезание резьбы.

- Основные защитные мероприятия от поражения электрическим током.

- Как изображаются на чертежах соединения и передачи?

- Назовите основные виды термической обработки.

Билет № 10

- Виды, назначение и выбор смазочно-охлаждающей жидкости при выполнении сверлильных работ.

- Правила и приемы выполнения работ по рассверливанию отверстий.

- Первая помощь при поражении человека электрическим током.

- Как производится штриховка в разрезах и сечениях?

- Как изменяются свойства стали в результате термической обработки?

Билет № 11

- Назначение сверления. Способы сверления отверстий по разметке на сверлильном станке.

- Порядок определения достижения сверлом заданной глубины сверления на станках с автоматическим выключением подачи шпинделя.

- Назначение и принцип действия защитного заземления.

- Для чего применяются на чертежах сечения и разрезы?

- Назовите основные виды химико-термической обработки сталей.

Билет № 12

- Классификация сверл и их виды. Особенности процесса резания в кондукторе.

- Порядок выполнения сверления отверстий невысокой точности при отсутствии приспособлений.

- Средства защиты работающего от поражения электрическим током.

- Расскажите о правилах простановки размеров на чертежах.

- Твердые сплавы в обработке металлов.

Билет № 13

- Способы сверления в кондукторе. Преимущество сверления в кондукторе.

- Конструкция шпиндельного узла вертикально-сверлильного станка.

- Причины несчастных случаев на производстве и их предупреждение.

- Расскажите об основных марках и свойствах бронз.

- Назначение пускорегулирующей аппаратуры.

Билет № 14

- Инструменты, применяемые для нарезания резьбы.

- Конструкция радиально-сверлильных станков.

- Оказание первой помощи при несчастных случаях.

- Как обозначаются на чертежах допуски и посадки?

- Какие элементы определяют силу?

Билет № 15

- Радиально-сверлильные станки и технологические операции выполняемые на этих станках.

- Рассверливание отверстий. Правила и приемы выполнения сверлильных работ.

- Способы оказания первой помощи пострадавшим при кровотечении. Правила наложения жгутов и повязок

- Назначение ЕСКД и ЕСТД.

- Что называется электрической цепью?

СПИСОК

РЕКОМЕНДУЕМЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ,

УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные документы

- «Трудовой кодекс Российской Федерации». Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).

2.  «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», утв. Приказом  Минздравсоцзащиты  РФ  № 552н  от 17.08.2015 г.

3.  ПОТ Р М-006-97 «Межотраслевые Правила по охране при

холодной обработке металлов» от 1 августа 1998 года.

Учебники, учебные и справочные пособия

1.     Сысоев В.И. Справочник молодого сверловщика – М.: Издательский центр «Академия», 2000.-272с.

2.  Багдасарова Т.А. Основы резания металлов: учеб. пособие/ Татьяна Ануфриевна  Багдасарова. –  М.; Издательский центр «Академия», 2007. – 80с.

3.     Вереина Л.И. Справочник токаря: Учеб.пособие для нач.проф.образования/ Людмила Ивановна Веренина. -  М.; Издательский центр «Академия», 2004. – 448с.

4.   Лоскутов В.В. «Сверлильные и расточные станки», 1981г., Москва

5.   Винников И.З.  «Сверловщик», 1971г., Москва

6.   Троицкий Н.Д.  «Глубокое сверление», 1971г., Москва

7.  Приказ от 04 мая 2012 г. N 477н  "Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.05.2012 N 24183)

СОДЕРЖАНИЕ

| Пояснительная записка………………………………………………………………… | 4 |
| --- | --- |
| Квалификационная характеристика…………………………………………………… | 7 |
| Учебный план обучения по профессии «Сверловщик» 2-3 разряда………………… | 9 |
| Тематический план теоретического обучения по профессии «Сверловщик» 2-3 разряда…………………………………………………………….. | 11 |
| Программа теоретического обучения по профессии «Сверловщик» 2-3 разряда | 12 |
| Тематический план производственного обучения по профессии «Сверловщик» 2-3 разряда…………………………………………………………….. | 16 |
| Билеты для подготовки рабочих по профессии 18355 «Сверловщик»……………… | 18 |
| Список рекомендуемых нормативных документов, учебной и методической литературы……………………………………………………………………………… | 22 |